##### SEPARACIÓN DE MEZCLAS

Objetivo.

Identificar los métodos para separar los componentes  de una mezcla. Adquirir habilidades en la aplicación de los diferentes métodos a través de la experiencia en el laboratorio.

*Realizar por medio de experimentos y analizar algunos de los métodos de separación de mezclas más usadas identificando su importancia.

*Experimentar procedimientos sencillos para la separación de mezclas líquidas.

Materiales.

-Papel filtro

-vaso precipitado 100ml

-sulfato de cobre  11

-mechero.

-agitador

-embudo de  decantación

-aceite de resino.

-sulfato de bario

-sulfato de calcio.

-limadura de hierro.

-sodio o potasio

-malla de asbesto

-refrigerante

-azufre

-erlenmeyer

-imán

-Cápsula de porcelana

-soporte

-aro

-balón con desprendimiento

-nuez

-arena

-cartulina

-aceite

-vino

-agua

-vidrio

-tubo de ensayo grande

-tapón de corcho

-piedra pómez o perlas de vidrio

-10 ml de aceiten

-50 ml de hidróxido de amonio

-50 ml de ácido acético

Procedimiento.

- En un volumen de 25 ml  de agua mezcla  2 granos de sulfato de bario  o de calcio  con 2 gramos de sulfato de cobre II, agita fuertemente y calienta durante 3 minutos retira el vaso del mechero .Deja en reposo  hasta que se precipite el sólido , espera hasta que descarte  la solución y separa el sólido del liquido  por decantación, si quedan partículas  en suspensión  filtra a través   de un papel filtro. Anota las  observaciones.

- En un embudo de decantación mezcla 10ml de agua y 10ml de aceite de resino, agita y deja en reposo. Una vez formadas las 2 fases procede a separarlas. Cuando termine de salir la primera fase  maneja con cuidado la llave, dando vuelta en forma rápida para evitar  se pase parte de la fase superior observa y anota.

- En un vaso de precipitado coloca arena y agua, disuelve utilizando el agitador, luego dobla el papel filtro y colócalo en el embudo. El embudo debe estar sobre un erlenmeyer, vierta el contenido de la mezcla.

Registra en tu cuaderno todo lo observado, haciendo el esquema  y responde las siguientes preguntas.

*¿Cómo se llama la sustancia que quedo sobre el papel.

*¿Cómo se llama la sustancia que paso al erlenmeyer

*¿Qué nombre recibe el método utilizado.

- Sobre un pedazo de cartulina coloca limadura de hierro y azufre, mézclalo completamente, acerca el imán a una distancia aproximada  de 3cm por debajo de la cartulina, observa, anota y realiza el esquema. Realiza el mismo procedimiento por encima de la mezcla.

¿Qué nombre recibe el método utilizado.

- Mezcla agua y aceite y colócalos en un embudo de decantación, tápalo y agítalo, asegúrese de que la llave  este cerrada, deja reposar la mezcla, cuando se observan las dos capas de aceite {aceite y agua} bien definidas, abre  con cuidado la llave del embudo y recoge el agua el erlenmeyer.

Realiza el respectivo esquema y responde las siguientes preguntas.

Cuál de los dos líquidos quedo en la capa superior ¿por qué.

Cuál de los  dos líquidos quedo en la capa superior ¿por qué.

Que nombre recibe el método utilizado.

- En una cápsula de porcelana coloca el agua y  un pedacito de sodio o potasio, lleva  esto a un soporte, acerca un mechero y observa, anota y realiza un esquema.

¿Qué nombre  recibe el método utilizado.

- En un balón con  desprendimiento lateral  coloca vino, tápalo con un corcho, colocándole un  termómetro. Monta el aparato  de destilación {hacer esquema}, coloca el mechero flameando y anota la temperatura a la que empieza a destilar, huele el liquido obtenido.

¿Qué producto te recuerda.

Coloca un poco del destilado en una cápsula de porcelana y acércale un fósforo encendido.

-Que ocurrió

-Que sustancia has obtenido

-Dónde queda el agua, las sales y el colorante del vino

-Que nombre recibe  el método utilizado.

- En un tubo de ensayo grande coloque 10ml de aceite y luego 20ml de agua. Deje en reposo el sistema. Qué observa, cierre el tubo de ensayo con un tapón de corcho adecuado. Agite vigorosamente. Destape y vierta el contenido en un embudo de separación. Identifique las dos capas que se forman. Observe y anote. Coloque un vaso de precipitado de 100ml debajo del embudo de separación. Abra la llave del embudo recogiendo el líquido en el vaso de precipitados, hasta que el nivel de la  internase  llegue a  la altura de la llave. Cierre la llave dando vuelta en forma rápida  para evitar que se pase parte de la capa superior.  Observe y  anote.

- En un matraz de destilación de 250ml ponga 50ml de agua y  50ml de ácido acético agregue una cantidad pequeña de piedra pómez o de perla de vidrio con el fin de regular la ebullición. Monte el aparato de destilación.

Tape el balón perfectamente con un tapón  de caucho y conéctelo al refrigerante. Ponga a circular suavemente el agua y comience a calentar. Observe y anote las características del líquido que se recibe   como primer destilado. ¿Cuál será  la sustancia que destila primero. Suspenda el calentamiento cuando se  haya recogido 35ml de destilado.

Si se dispone de tiempo siga el mismo procedimiento de la parte ll  pero utilizando ahora hidróxido de amonio 6M en lugar de ácido acético y recibiendo el destilado en tubo de ensayo  que contengan tornasol rojo.

- Mezcla arena de rio y sal de cocina

Vaso de precipitado

NaCl 5.00 g.

Arena de rio 5.00 g.

Coloque la mezcla para separar

Pese primero el erlenmeyer donde va a recoger el líquido

Filtre y reciba el líquido en erlenmeyer de 100 ml

Pase el papel filtro con la arena a la estufa espera que seque perfectamente

Pase a desecador, pese y compare

Tome el erlenmeyer y evapore la mezcla en placa calefactora

Determine la cantidad de cada sustancia y compare.

Cromatografía 248 y 249 santillana

## Objetivo de las actividades

Que los alumnos efectúen la separación de distintos tipos de mezclas y determinen el mejor método para cada una.

### Actividad 1

1. Dividan la clase en 7 grupos. Cada grupo realizará las siguientes actividades.

a) Preparen las siguientes mezclas:

Grupo 1: acetona/agua 1:1.

Grupo 2: sal de mesa disuelta en agua 5% p/p.

Grupo 3: limaduras de hierro (en su defecto, pueden usarse clavos pequeños) / arena en partes iguales.

Grupo 4: sal fina de mesa / arena en partes iguales.

Grupo 5: sal gruesa de mesa / sal fina de mesa en partes iguales.

Grupo 6: arena / agua 1:2.

Grupo 7: aceite / agua 1:1.

b) Seleccionen un método apropiado para separar los componentes de la mezcla y armen el equipo necesario.

c) Separen la mezcla en sus dos componentes. Con las cámaras de sus equipos portátiles, filmen todo el proceso.

d) Compartan la filmación con el resto de los grupos mediante la red.

### Actividad 2

1. Clasifiquen las mezclas separadas por los distintos grupos en la actividad 1, según hayan sido homogéneas/heterogéneas, sólidas o líquidas.

a) En un procesador de textos de sus equipos portátiles, vuelquen la clasificación a un cuadro con formato de tabla.

b) Confeccionen un informe con lo realizado por todos los grupos según lo observado en las filmaciones compartidas, y la experiencia propia. Incluyan la tabla hecha en el punto anterior de esta actividad, y también el esquema de cada equipo empleado por los distintos grupos para realizar la separación, dibujado con el programa ChemLab.

### Actividad 3

1. Investiguen qué métodos de separación de mezclas existen a escala de laboratorio.

2. Den un ejemplo concreto de una mezcla que pueda ser separada por métodos que no hayan sido empleados por ningún grupo en la actividad 1.